## Slide 1: Internet věcí
výuková prezentace k bakalářské práci
Daniel Réda
Informační technologie v administrativě, 2016
Zdroj: InFocus

## Slide 2: Obsah
síťová komunikace v Internetu věcí
aplikace Internetu věcí v domácnostech
Internet věcí
rizika Internetu věcí
1
2
4
3

## Slide 3
1
Internet věcí
co je Internet věcí
co je chytré zařízení
vznik Internetu věcí
uplatnění chytrých zařízení
trh Internetu věcí

## Slide 4: Co je Internet věcí?
Internet věcí (Internet of things – IoT) je koncept sítě chytrých zařízení, která jsou vybavena technologiemi ke sběru a výměně dat prostřednictvím internetu bez zásahu člověka.

## Slide 5
Chytré zařízení
mikroprocesor
komunikační zařízení
zdroj energie
senzor
nebo pohon

## Slide 6: Vznik IoT
IoT je výsledkem vývoje počítačových a mobilních technologií v posledních desetiletích.
Hlavní předpoklady vzniku IoT:
  Klesající ceny polovodičových součástek díky smartphonům a tabletům.
  Široké rozšíření Internetu a zvýšení jeho kapacity.
  Rozvoj MEMS systémů.
  Rozvoj Cloudu a bezdrátových technologií.
Prvním chytrým zařízením byl automat na Coca-Colu na univerzitě Carnegie Mellon.

## Slide 7: Uplatnění chytrých zařízení
nositelná elektronika
zábava
sledování tělesných funkcí
zdravotní péče
prevence
výzkum
automobily
autonomní vozidla
chytrá domácnost
vzdálený přístup
chytrá města
ovládání dopravy a osvětlení
Chytrý průmysl
monitoring prostředí
sledování zdravotního stavu
komunikace mezi vozidly
zabezpečení
telemetrie
správa parkování a odpadů
monitoring a ovládání skladů a výroby

## Slide 8: Trh IoT v ČR
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2020
Hodnota trhu v miliónech $ | 774 | 946 | 1600
Příjmy v miliónech $

## Slide 9: Světový trh IoT
Chart: 
| 2015 | 2020
Column1 | 16.5 | 60
Počet chytrých zařízení příjmy
V miliardách v triliónech $
Chart: 
| 2015 | 2020
Column1 | 1 | 4

## Slide 10
2
síťová komunikace v Internetu věcí
M2M komunikace
transportní a síťová vrstva
linková a fyzická vrstva
aplikační vrstva

## Slide 11: M2M komunikace
Jako M2M (machine to machine) se označuje komunikace mezi chytrými zařízeními bez připojení k internetu.
Komunikace probíhá bez lidského zásahu.
Zpracování dat probíhá až u konečného uživatele.
Internet věcí je rozšířením M2M.
Aktivum
M2M zařízení
Síť
Zařízení k umožnění obsluhy
Aplikace
Systém
Chart: 

## Slide 12: Transportní a síťová vrstva | TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP)
  síťový komunikační protokol
  používá se k navázání spolehlivého spojení a k obousměrnému přenosu dat
Internet Protocol (IP)
  základní komunikační protokol pro výměnu dat
  k rozlišení zařízení v síti se používá IP adresa
  data jsou zabalena do paketů
Spojením TCP a IP vznikl standard pro veškerou komunikaci v Internetu.

## Slide 13: TCP/IP paket
MAC |  |  |  |  |  |  | 
fyzická (MAC) adresa |  |  |  |  |  |  | 
 |  | IP |  |  |  |  | 
 |  | logická adresa |  |  |  |  | 
 |  |  | TCP |  |  |  | 
 |  |  | čísla portů |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Data |  | 

## Slide 14: Transportní a síťová vrstva | IPv6
Internet Protocol version 6 (IPv6)
Šestá revize standardu IP.
Vznikl jako v polovině 90. let jako reakce na rychlé vyčerpávání adres pro IPv4.
Délka adresy u IPv4 je 32 bitů.
4 294 967 296 adres
Délka adresy u IPv6 je 128 bitů.
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adres

## Slide 15
1998
3.2.2011
10,8%
Chart: 
spuštění IPv6 vyčerpání adresního podíl uživatelů
prostoru IPv4 používajících IPv6

## Slide 16: Transportní a síťová vrstva | směrování
Stanovení „nejlepší“ cesty k cíli na základě různých parametrů.
Směrovací protokol je součástí IP.
Směrování probíhá na routerech nebo na koncových stanicích.
  Zařízení si vytváří směrovací tabulku.
Směrování je klíčovou složkou v zajištění rychlosti a spolehlivosti komunikace.

## Slide 17: Transportní a síťová vrstva | směrování
Tradiční sítě jsou složeny ze zařízení s velkou RAM a Flash pamětí, jsou napájeny ze sítě a k internetu mohou být připojeny například optickým kabelem.
Sítě IoT jsou složeny ze zařízení s nízkým výkonem a s poměrně nespolehlivým a pomalým datovým přenosem.

## Slide 18: Transportní a síťová vrstva | směrování
Low-power and Lossy Networks (LLN)
Sítě složené z omezených zařízení, které jsou mezi sebou propojené nestabilním a nízkorychlostním spojením.
Rozdíly mezi LLN a klasickou sítí:
Pro výpočet trasy v LLN je třeba brát v úvahu charakteristiku uzlu – použití dynamické metriky uzlu.
Výsoká míra bitové chybovosti.
Uzly v případě detekce chyby lokálně přesouvají provoz, neprobíhá globální přepočet.

## Slide 19: Transportní a síťová vrstva | směrování
Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks (RPL)
Dálkový vektorový směrovací protokol navržený pro LLN.
Vysoká modulárnost, velmi malá stopa a podpora širokého spektra metrik.
Převod fyzické topologie sítě do logické vytvořením Directed Acylic Graph.
  redundantní cesty

## Slide 20: Transportní a síťová vrstva | UDP
User Datagram Protocol (UDP)
Nejjednodušší protokol v sadě TCP/IP, slouží k přenosu datagramů mezi uzly.
Přenos dat je nespolehlivý.
Jednoduchý, nenáročný, rychlý.

## Slide 21: Linková a fyzická vrstva | IEEE 802.15.4
Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.15.4
Standard pro nízkorychlostní přenos dat mezi zařízeními s nízkou spotřebou energie, dlouhou životností baterie a nízkou složitostí.
Vlastnosti:
Rychlost přenosu dat: 250, 40 a 20 kbit/s.
Dosah: v ideálních podmínkách 1000m, v běžných podmínkách 10 – 75 metrů.
2 adresní módy: 16 a 64 bitové.
CSMA-CA.
Řízení spotřeby k zajištění nízké spotřeby energie.
16 kanálů v pásmu 2.4 GHz, 10 kanálů v pásmu 915 MHz a jeden kanál v pásmu 868 MHz.

## Slide 22: Linková a fyzická vrstva | Bluetooth
Bluetooth (IEEE 802.15.1)
Standard bezdrátové technologie, pracující na krátké vzdálenosti.
Existuje ve dvou navzájem nekompatibilních verzích:
  Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate
  Bluetooth with Low Energy

## Slide 23: Linková a fyzická vrstva | Bluetooth
Bluetooth with Low Energy (Bluetooth Smart, Version 4.0+, Wibree)
Standard vyvinutý pro IoT.
Přenos není kontinuální jako u klasického Bluetoothu, ale probíhá pouze v krátkých dávkách – snížení spotřeby energie.
 | Klasícká Bluetooth technologie | Bluetooth with Low Energy
Pásmo | 2,4 – 2,483 GHz | 
Dosah | 100m | > 100m
Přenosová rychlost | 1 - 3 Mbit/s | 1Mbit/s
Spotřeba energie | 1W | 0,01 – 0,5 W

## Slide 24: Linková a fyzická vrstva | Mobilní datové sítě
Mobilní datové sítě (4G/3G/GSM)
Používané pro provoz mobilních telefonů.
Vhodné pro chytrá zařízení pracující na velkou dálku, bezpečné, spolehlivé.
Velká spotřeba energie.
 | GSM | 3G | 4G
Pásma | 380 – 1900 MHz | 1,8 – 2,1 GHz | 2 – 8 GHz
Přenosová rychlost | 35 – 384 kbit/s | 384kbit/s - 10Mbit/s | 3 - 20Mbit/s

## Slide 25: Linková a fyzická vrstva | WiFi
WLAN (IEE 802.11)
Standard, který definuje bezdrátovou LAN.
Bezdrátová verze Ethernetové sítě.
Výhodou je velká rozšířenost v domácnostech a v kancelářích.
Nízká spolehlivost a bezpečnost.
Pásmo | 2,4 a 5 GHz
Dosah | 50 m
Přenosová rychlost | 600 Mbit/s

## Slide 26: Linková a fyzická vrstva | WiFi HaLow
WiFi HaLow
Nový standard pro IoT.
Nabízí téměř dvojnásobný signál a lepší penetraci prostředím,

## Slide 27: Aplikační vrstva | CoAP
Constrained Application Protocol (CoAP)
Webový protokol vyvinutý k použití v omezených uzlech a sítích IoT.
Stejně jako HTTP používá model REST a díky tomu jsou zcela kompatibilní.
K provozu stačí pouhých 10 KiB RAM paměti a 100 KiB kódového prostoru,

## Slide 28
3
rizika Internetu věcí
odposlouchávání komunikace
získání přístupu k zařízení
ztráta soukromí

## Slide 29: Rizika Internetu věcí | odposlouchávání komunikace
Sniffing
Útočník pomocí Packet snifferu zachytává pakety proudící v síti a následně je analyzuje.
Sniffery mohou být harwarové nebo softwarové.
Man-in-the middle attack
Útočník zaútočí na TCP připojení mezi klientem a serverem tak, že rozloží komunikaci do dvou nových spojení. Tváří se tak jako proxy server..
Chart: 

## Slide 30: Rizika Internetu věcí | odposlouchávání komunikace
Možné následky:
Krádež přihlašovacích údajů, informací o kreditní kartě nebo jiných citlivých dat.
Řešení:
Použití šifrování – TSL, SSL, AES.
Chart: 

## Slide 31: Rizika Internetu věcí | získání přístupu k zařízení
Možné způsoby získání přístupu k zařízení:
Bezpečnostní nedostatky – softwarové chyby – krádež tokenu, Time-of-Check-to-Time-of-Use útok.
Lidská chyba – nezměnění standardních přihlašovacích údajů, použití slabého hesla, neaktiualizování softwaru, nepozornost, neznalost.
Prolomení hesla – phishing, slovníkový útok nebo útok brutální silou.
Chart: 

## Slide 32: Rizika Internetu věcí | získání přístupu k zařízení
Možné následky:
ztráta citlivých dat
ztráta soukromí
manipulace se zařízeními
poškození majetku
překonání bezpečnostního systému
ublížení na zdraví, smrt
Chart: 

## Slide 33: Rizika Internetu věcí | získání přístupu k zařízení
Možná řešení:
výuka uživatelů
zlepšení zabezpečení
zlepšení způsobu identifikace uživatele
vydávání patchů a jejich snadná instalace
instalace Kill Switche
Chart: 

## Slide 34: Rizika Internetu věcí | ztráta soukromí
Chytrá zařízení sbírají obrovské množství dat o svých uživatelích.
O tato data mají velký zájem reklamní a státní subjekty.
Možná řešení:
Správně nastavené smluvní podmínky – uživatelé musí mít přehled a kontrolu nad shromažďovanými daty.
Správné nastavení zákonů.
Chart: 

## Slide 35
3
aplikace Internetu věcí v domácnostech
chytrá domácnost
chytrá zařízení pro domácnost

## Slide 36: Aplikace IoT v domácnostech
Chytrá domácnost
Domácnost, ve které jsou nainstalovány pokročilé automatizační systémy, nabízející svým obyvatelům sofistikované monitorování a kontrolu nad funkcemi budovy.
Chart: 

## Slide 37: Aplikace IoT v domácnostech
Způsoby pořízení:
Pořízení samostatných chytrých zařízení.
Využití kompletního řešení sestaveného na míru specializovanou firmou.
Vlastní sestavení chytrého zařízení,
Chart: 

## Slide 38: IoT v domácnostech | Osvětlení
Samostatné rozsvěcování a zhasínání, možnost změny intenzity světla a jeho barvy, vytváření profilů.
Philips Hue
Chart: 

## Slide 39: IoT v domácnostech | Monitoring vzduchu
Rozbor vzduchu, detekce kouře, měření teploty nebo vlhkosti.
Cube Sensors
Chart: 

## Slide 40: IoT v domácnostech | Vysavače
Autonomní nebo vzdáleně řízené vysávání podlah.
Roomba 980
Chart: 

## Slide 41: IoT v domácnostech | Termostaty
Kontrola teploty, úspora energie, možnost automatické nebo vzdálené změny teploty.
Nest
Chart: 

## Slide 42: IoT v domácnostech | Zásuvky
Vzdálená manipulace a monitoring spotřeby.
ResetPlug
Chart: 

## Slide 43: IoT v domácnostech | Centrální jednotky
Ovládání a programování chytrých zařízení.
SmartThings Hub
Chart: 

## Slide 44: IoT v domácnostech | Kamery
Vzdálený monitoring, alarm, obousměrný přenos zvuku a videa.
Icontrol Networks Piper NV
Chart: 

## Slide 45: IoT v domácnostech | Senzory
Vzdálený monitoring, upozornění na změnu stavu.
SmartThings Multi Sensor
Chart: 

## Slide 46: IoT v domácnostech | Zámky
Vzdálené odemknutí nebo odemknutí smartphonem, monitoring, alarm.
Kwikset Kevo Smart Lock
Chart: 

## Slide 47: IoT v domácnostech | Zvonky
Upozornění, vzdálená komunikace pomocí smartphonu.
Doorbot
Chart: 

## Slide 48: IoT v domácnostech | Televize
Připojení k internetu, možnost přidání dalšího obsahu k vysílání.
LG Smart TV
Chart: 

## Slide 49: IoT v domácnostech | Kuchyně
Chart: 
Typ zařízení | Model | Funkce
Lednice | LG Smart ThinQ LFX31995ST | Nastavení různých teplot, LCD obrazovka, monitoring spotřeby a inventáře, správa nákupních seznamů.
Pánvička | Pantelligent Smart Frying Pan | Monitoring teploty, instrukce ke smažení.
Trouba | LG Smart ThinQ cooker | Vzdálený přístup, pečící programy, samočístící systém.
Váha | Orange Chef Countertop | Výpočet nutričních hodnot potravin, sledování stravovacích návyků.
Kávovar | Siemens Coffee Maker | Vzdálený přístup, automatická příprava různých druhů kávy.
Talíř | SmartPlate | Sledování stravovacích návyků.
Vidlička | HAPIfork | 
Myčka | Whirlpool Gold | Rozpoznání počtu a špinavosti nádobí, vzdálený přístup, ruční zaměření velmi špinavého nádobí.

## Slide 50: IoT v domácnostech | Pračky
Monitoring spotřeby energií, vzdálený přístup, informace o praní.
Samsung F900
Chart: 

## Slide 51: IoT v domácnostech | Baterie/sprchové hlavice
Monitoring spotřeby vody a její šetření.
Hydrao
Chart: 

## Slide 52: IoT v domácnostech | Péče o rostliny
Monitoring prostředí, automatické/vzdálené zavlažování, automatické pěstování.
Indoor Garden
Chart: 

## Slide 53: IoT v domácnostech | Sekačky trávy
Autonomní sekání trávy.
Husqvarna Automower
Chart: 

## Slide 54: IoT v domácnostech | Péče o domácí mazlíčky
Chůvičky nebo chytrá krmítka.
PetChatz HD Greet & Treat Camera
Chart: 

## Slide 55: Shrnutí
Internet věcí, chytrá zařízení, uplatnění, situace na trhu.
Komunikace v Internetu věcí:
  M2M, TCP/IP, IPv6, RPL, UDP, IEEE 802.15.4, Mobilní datové sítě, Wi-Fi, CoAP.
Rizika Internetu věcí:
  Odposlouchávání, získání přístupu k zařízení, ztráta soukromí.
Aplikace Internetu věcí v domácnostech.

## Slide 56
DĚKUJI ZA POZORNOST