## Slide 1: Výuková prezentace: Elektronický kompas
Autor: Diana Bátrlová

## Slide 2: Magnetické pole Země
První kompas byl vynalezen ve starověké Čině, který představoval kus magnetovce, plovoucí na dřevěné podložce v nádobě s vodou.
V roce 1600 byla poprvé zmíněna teorie Williamem Gilbertem, že Země je velkým magnetem. Z toho důvodu má severní a jižní pól.
Magnetické pole je buzeno dynamovými procesy v kapalném vnějším jádře.
Každé magnetické pole produkuje magnetizující tok, který znázorňujeme pomocí indukčních čar, které se nikde neprotínají a ukazují v každém bodu směr magnetické síly.
Hustotu toku nazýváme magnetickou indukcí.
Také pozorujeme i vnější zdroje magnetického pole, kde interakce částic slunečního větru ovlivňuje procesy v ionosféře a magnetosféře. [4][5]

## Slide 3: Vektorové Senzory magnetického pole
  Hallova sonda
  Jedná se o senzor využívající Hallova jevu, kdy vzniká napětí na bočních stranách polovodičové destičky o určité tloušťce, kterou prochází proud a je vložena do magnetického pole, přičemž vektor magnetické indukce je kolmý na směr proudu. Výhodou těchto senzorů je to, že neobsahují feromagnetické materiály a díky tomu neovlivňují měřené magnetické pole
Sondy typu fluxgate
Tento magnetometr má pro každou osu feromagnetické jádro, primární - řídící a sekundární - měřící vinutí. Na primární cívku se přivádí střídavé napětí, které ovlivňuje feromagnetické jádro. To způsobuje změny magnetického toku, jejichž vlivem se pak mění indukované napětí na sekundární cívce. Z tohoto napětí se určuje hodnota magnetického pole. [7]
Feromagnetické magnetorezistory
(ARM – anizotropní magnetorezistence, GRM – obří magnetorezistence, TMR – tunelová magnetorezistence). Tyto senzory pracují na principu schopnosti materiálu měnit hodnotu elektrického odporu v závislosti na vnějším magnetickém poli. Tyto rezistory mají vysokou citlivost. Čím vyšší je magnetická indukce, tím odpor rychle klesá. [6]

## Slide 4: Popis hardware elektronického kompasu
Kompas se spouští spínačem umístěným na DPS (deska plošných spojů)
Napájení poskytuje 3 V baterie CR2032, modul lze napájet i z programátoru napětím 3,3 V
Je třeba dbát na to, aby byl kompas ve vodorovné poloze, při větším vyvedení kompasu z rovnováhy všechny diody zhasnou
Obsahuje mikropočítač MC9S08QE8, který komunikuje s magnetometrem HMC5883L přes I2C rozhraní
Schéma zapojení bylo vytvořeno v programu EAGLE
Program byl napsán v jazyce C ve vývojovém prostředí CodeWarrior

## Slide 5: Mikropočítač MC9S08QE8
výrobek firmy NXP (Freescale Semiconductor), jedná se o osmibitový mikropočítač. Používá zdokonalené jádro HCS08.
Základní vlastnosti
20 MHz CPU (centrální procesorová jednotka)
8 kB FLASH paměti
512 B RAM paměti
Instrukční sada HC08 s přidanou instrukcí BGND
Napájení 1,8 V až 3,6 V
I2C modul
SPI modul – synchronní sériové periferní rozhraní
SCI modul – asynchronní sériové komunikační rozhraní
2 x 16 bitový TPM modul časovače s funkcí PWM (pulzně šířková modulace)
10 kanálový, 12 bitový A/D převodník [1]

## Slide 6: Magnetometr HMC5883L
Důležitou součástí elektronického kompasu je magnetometr, je to senzor magnetického pole, který dokáže měřit složku lokálního magnetického pole, jeho výstupem jsou tři složky vektoru X, Y, Z. HMC5883Lvyužívá anizotropní magnetorezistivní technologii. Výhodou jsou malé rozměry a nízký příkon.
Základní vlastnosti
Napájení 3,3 V a 5 V
Pracovní napětí 2,16 až 3,6 V
Měřící rozsah je ± 0,88 až 8,1 Gauss
Komunikuje přes rozhraní I2C
Přesnost 1°~2°
Spotřeba je 2,5 mA [2]

## Slide 7: I2C komunikace
Jedná se o sběrnici propojující zařízení pomocí dvou obousměrných vodičů, která rozděluje připojená zařízení na master a slave.
Tato sběrnice je použita při komunikaci mezi magnetometrem HMC5883L a mikropočítačem MC9S08QE8
Jedním z vodičů pro přenos dat je SCL- sériová časovací linka a druhým je SDA- sériová datová linka. Oba vodiče jsou připojeny ke kladnému napětí pull-up rezistorem.
Standardní komunikace se skládá ze čtyř částí:
Start signál, přenos adresy slave, přenos dat, stop signál [1]

## Slide 8: I2C komunikace
Přenosové signály sběrnice I2C [1]

## Slide 9: Komunikace s posuvnými registry
V modulu byly použity posuvné registry 74HC164
Jedná se o 8 bitový posuvný registr se sériovým vstupem a paralelním výstupem dat s asynchronním resetem.
Data jsou posouvána při náběžné hraně hodinového signálu CP pinu.
Sériové vstupní piny DSA a DSB, protože byl požadován jeden vstup, tak se piny spojily dohromady.
Dále jsou data posouvána ze sériových vstupních pinů na výstup Q0 až Q7 na každý přechod hodinového pulzu CP z logické 0 na logickou 1
Když je MR (Master Reset) pin v logické 0, tak nastaví všechny Qn na log. 0 bez ohledu na vstupní podmínky. [3]
Aby byla možnost komunikace MCU s posuvnými registry přes SPI (sériové periferní rozhraní) byly pro tuto komunikaci použity následující piny: PTB2/SPSCK (hodinový signál) a PTB3/MOSI (Master Out, Slave In).

## Slide 10: Použitá literatura
[1] FREESCALE SEMICONDUCTOR. MC9S08QE8 Series Data Sheet: Technical Data, Rev. 8. [online]. 2011 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.nxp.com
[2] HONEYWELL. 3-Axis Digital Compass IC HMC5883L Advanced Information, Rev. E. [online]. 2013 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.magneticsensors.com
[3] 74HC164: Shift Register. Datasheetcatalog [online]. 2014 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/diodes/74HC164_74HC164S14-13_74HC164T14-13.pdf
[4] CHADIMA, Martin. Magnetizmus Země. In: MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA [online]. AGICO, s.r.o., Brno & Geologický ústav AV Č R, Praha [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://www.sci.muni.cz/~chadima/geomagnetismus/Geomagnetismus1.pdf
[5] Fyzika Země. In: FyzWeb [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupné z: http://fyzweb.cz/materialy/fyzika_Zeme/magpole/magpole.php
[6] ŠIMBERSKÝ, Michal. Měření magnetického pole [online]. Brno, 2012 [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=53861
[7] Záznamník dat pro vektorový magnetometr [online]. Praha, 2014 [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: https://www.fel.cvut.cz/cz/education/prace/00008.pdf
[8] BÁTRLOVÁ, Diana. Výukový mikropočítačový modul: elektronický kompas. Zlín, 2016. Vedoucí práce Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

## Slide 11: Schéma zapojení

## Slide 12: Osazovací plán desky
Horní strana desky
Spodní strana desky