## Slide 1: Programová knihovna pro obsluhu digitálního teploměru DS18B20 Výuková prezentace
Jiří Hubáček
Notes: Test

## Slide 2: Účel a popis knihovny
Umožňuje komunikaci po sběrnici 1-wire
Obsahuje funkce pro řízení digitální teploměru DS18B20
Návrhově závislá na nastavení mikropočítače
Je napsána v jazyce C
Knihovna: DS18B20_drv.h DS18B20_drv.h
Knihovny využívá ukázková aplikace

## Slide 3: Jak vypadá Hardware
Při návrhu a testování využita vývojová deska FRDM-KL25Z
Procesor: MKL25Z128VLK4
32bitový Arm Cortex-M0+
48 MHz, 128 KB flash, 16 KB SRAM
Řídící zařízení - master

## Slide 4: Jaké zařízení obsluhuje
Zařízení určené pro 1-wire sběrnice navržené Dallas, dnes Maxim Integrated
Řízená zařízení – slave
Teplotní snímač DS18B20
9-bit až 12-bit, -55 °C až 125 °C,
unikátní 64-bit kód identifikující zařízení

## Slide 5: 1-wire sběrnice
Komunikaci řídí master – jediné zařízení, které iniciuje komunikaci
Řízená zařízení slave – neomezeně, komunikuje vždy jen 1 zařízení
Sběrnice je v klidu na logické 1, HIGH a může i napájet připojená zařízení
Jediná datová linka
Na +3 V až +5,5 V
Pull-up rezistor drží linku HIGH

## Slide 6: Komunikační protokol sběrnice
Sekvence – inicializace, příkaz ROM + data, příkaz pro zařízení + data
Inicializace vždy na začátku (reset + presence pulz)
ROM příkaz je 1 Bajtový a bývá sdílený zařízeními
Příkaz pro zařízení je specifický pro dané zařízení

## Slide 7: Časování na sběrnici
Základní prvky komunikace – inicializace, zápis 1, zápis 0, čtení
Prvky umožní sestavit libovolné vyšší volání, takto je napsána knihovna

## Slide 8: Pomocné funkce
Wait1us (void)
Pomocná funkce pro čekání 1 µs, pro správné časování vyžaduje nastavení CLOCK_SETUP = 1, což odpovídá frekvenci procesoru 48 MHz. S pomocí této funkce je zajištěno časování jednotlivých akcí. Bez návratové hodnoty.
Wait100us (void)
Pomocná funkce pro čekání 100 µs, využívá předchozí funkce Wait1us ()
WIRE_Init(void)
Funkce bez návratové hodnoty pouze inicializuje pin, na kterém je one-wire

## Slide 9: Ukládání dat
AddressList
V této struktuře jsou uloženy všechny nalezené 64b ROM sériové čísla zařízení, dále udržuje informaci o počtu nalezených zařízení, o tom, které zařízení je vybráno, data potřebná pro algoritmus vyhledávání. Paměť je alokována staticky, ale pro uložení ROM kódů je možno nastavit maximální počet zařízení, o to se stará makro MAX_ITEMS, kde je nastaveno 5 zařízení.
Init_List(AddressList *list)
Funkce slouží k inicializaci už existujícího listu, vymaže většinu nastavení, vstupní parametr je ukazatel na list
Clear_List(AddressList *list)
Funkce pro vymazání hodnot z listu, vstupní parametr je ukazatel na list
Add_Address(AddressList *list, uint8_t *newAddr)
Funkce zajišťuje správné přidání nového 64b sériového čísla pomocí kopie přes memcpy, pokud není list vymazán před přidáním, přidávají se nové adresy za sebou až do vyčerpání prázdných pozic. Poté se začnou přepisovat adresy od nuly. Parametr list je ukazatel na list a parametr newAddr je přidávaná hodnot

## Slide 10: Interní funkce 1
WIRE_Reset(void)
Funkce pro iniciaci komunikace na 1-wire, nemá argumenty, skládá se z čekání a vysílání logické 0 na sběrnici. Zařízení přítomné na 1-wire odpoví pulzem. Vrací 0, pokud nedošlo k chybě.
WIRE_GetVal(void)
Jednoduchá funkce, která čte přímo z registru hodnotu zapsanou z vnějšku
WIRE_Write_bit(uint8_t value)
Vstupem do funkce je číslo, ale ve skutečnosti chce jen 1/0. Následně tento jeden bit odešle na sběrnici. Nevrací nic.
WIRE_Read_bit(void)
Funkce otevře okno pro čtení na sběrnici, nemá argumenty, vrací přečtenou hodnotu (0/1)

## Slide 11: Interní funkce 2
WIRE_Write_byte(uint8_t value)
S pomocí for cyklu a funkce WIRE_Read_bit() pošle celou sekvenci 1 bajtu na sběrnici, jako argument přijímá celý bajt, nic nevrací
WIRE_Read_byte(void)
Funkce s pomocí cyklu a čtení bitu WIRE_Read_bit() přečte 1 bajt a pak vrací přečtenou hodnotu
WIRE_Check_CRC(const uint8_t *buff,uint8_t buff_size)
Tato funkce slouží k ověření integrity dat, po spočítání CRC a srovnání s doručenou hodnotou bajtu, dokáže určit, zda jsou data pořádku, existují i chyby, která funkce neodhalí, vstupem je ukazatel na data, kde se nachází i CRC. Funkce si spočítá vlastní CRC a porovná je. Pokud vrátí 0, data byla pořádku.

## Slide 12: Uživatelské funkce 1
WIRE_Read_ROM(AddressList *list)
Pokud je na sběrnici jen jedno řízené zařízení, pak tato funkce přečte jeho 64b ROM sériové číslo, vstupní parametr je ukazatel na strukturu AddressList, vrací 0, pokud nedošlo k chybě. Nalezené ROM adresy se uloží do AddressList
WIRE_Search_ROM(AddressList *list)
Používá se pro nalezení 64b ROM sériových čísel všech zařízení přítomných na sběrnici. Využívá algoritmus procházení binárního stromu, konkrétní řešení je přiblíženo v přílohách P VIII a P IX. Vstupní parametr je ukazatel na strukturu AddressList, kam se průběžně ukládají nalezené hodnoty ROM. Pokud je výstup 0, hledání dopadlo bezchybně.
DS18B20_Convert_T(const AddressList *list, const uint8_t id)
Funkce iniciuje měření teploty vybraného zařízení. Vstupní parametry jsou ukazatel na strukturu adres a id určující volané zařízení, pokud nedojde k chybě, vrací 0
DS18B20_Read_Convert_T_Status(void)
Tato jednoduchá funkce pouze otevře slot pro čtení a čeká na odpověď. Pokud snímač převádí teplo, vysílá 0, jakmile jsou měření a převod dokončeny, vysílá 1

## Slide 13: Uživatelské funkce 2
DS18B20_Read_Temperature(const AddressList *list, int16_t *temperature, const uint8_t id)
Funkce slouží k přečtení naměřené teploty od zařízení s příslušným id. Vstupní parametr zahrnuje id senzoru, na který cílíme, ukazatel na AddressList, do kterého ukládáme a buffer na teplotu. Funke vrací 0, pokud nenastala chyba [15]
DS18820_Write_Scratchpad(const AddressList *list, uint8_t TH, uint8_t TL, uint8_t CR, const uint8_t id)
Touto funkcí pošleme zařízení hodnotu maximální teploty alarmu TH, minimální teplotu alarmu TL a obsah konfiguračního registru. Výběr zařízení je závislý na id. Předávám si také ukazatel na AddressList. Nesmíme funkci přerušit resetem
DS18820_Copy_Scratchpad(const AddressList *list, const uint8_t id)
Funkce pro zkopírování obsahu 2,3,4 registru do paměti EEPROM. Id určuje cílové zařízení.

## Slide 14: Ukázková aplikace
V projektu je třeba nastavit CLOCK_SETUP=1
Spustit Tera Term a dát Serial Connection
Ukázková aplikace zobrazí menu klávesou m
Numerické klávesy slouží k ovládání aplikace
Je nutné si nejprve načíst snímače pomocí 5

## Slide 15: Děkuji za pozornost